| 模块型号 | ESP-Audio |
| --- | --- |
| 封装 | SMD-38 |
| 尺寸 | 32mm*19mm*3mm |
| SPI Flash | 默认32Mbit |
| RAM | 520KB SRAM +4M PSRAM |
| 蓝牙 | 蓝牙4.2 BR/EDR和BLE标准,支持A2DP,AVRC协议等 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/e/i，支持DLNA协议 |
| 音频格式 | M4A、AAC、FLAC、OGG、OPUS、MP3等 |
| 音频输出 | 支持1路耳机输出和1路左右扬声器输出 |
| 音频输入 | 支持3路模拟麦克风输入 |
| 自定义IO口 | 18个 |
| 串口速率 | 默认115200 bps |
| 音频格式 | MP3、WAV、RA、VQF、AAC等 |
| 天线形式 | 板载PCB 天线和天线插座 |
| 发射功率 | 802.11b: 17±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@MCS7) |
| 接收灵敏度 | CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm |
| 功耗 | 350mA |
| 安全性 | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
| 供电范围 | 3.3V |
| 工作温度 | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
| 存储环境 | -40 ℃ ~ 90 ℃ , < 90%RH |
| 重量 | 8g |

| SD卡管脚定义 |
| --- |
| SDO/SD0 | SD_DATA_0 |
| SDI/SD1 | SD_DATA_1 |
| SHD/SD2 | SD_DATA_2 |
| SWP/SD3 | SD_DATA_3 |
| SCS/CMD | SD_CMD |
| SCK/CLK FLASH_CLK | SD_CLK |
| I2S管脚定义 |
| I2S_SDOUT | IO35 |
| I2S_SDIN | IO25 |
| I2S_LRCK | IO26 |
| I2S_BCLK | IO27 |
| I2S_MCLK | IO0 |
| I2C管脚定义 |
| SCL | IO32 |
| SDA | IO33 |
| PARAM管脚定义 |
| PSRAM_CS | IO16 |
| PARAM_CLK | IO17 |
| I2S_SDOUT | IO35 |
| I2S_SDIN | IO25 |
| I2S_LRCK | IO26 |
| I2S_BCLK | IO27 |
| SENSOR管脚定义 |
| SENSOR_VP | SENSOR_VP |
| SENSOR_VN | SENSOR_VN |

# Text boxes

ESP-Audio 模组

特性

概述

- 体积超小的802.11b/g/n Wi-Fi + BT/BLE SoC模块

- 主芯片采用低功耗双核32位CPU，主频高达240MHz，运算能力高达 600 DMIPS

- 内置CodeC音频解码芯片,可以支持播放音乐和录音

- 内置 520 KB SRAM，外置4MPSRAM

- 支持UART/SPI/I2C/I2S/PWM/ADC/DAC等

- 支持固件升级（FOTA）

-天线支持板载天线或者IPEX座输出

-支持多种主流压缩和⽆无损⾳音频格式，包括 M4A、AAC、FLAC、OGG、OPUS、MP3

等

-⽀支持 Wi-Fi、BT-audio、DLNA、Line-in 等⾳音源输⼊

ESP-Audio是一款超小体积，功能强大的模组.内置先进的低功耗双核32位CPU和CodeC音频解码芯片，可广泛应用于各种物联网场合，适用于家庭智能设备、智能音响，故事机方案等，是物联网应用的理想解决方案。

ESP-Audio内部电路高度集成， 支持多种外设，可以支持二次开发，助理实现产品差异化的特性。

ESP-Audio采用SMD封装，直接插上底板即可使用，实现产品的快速生产，为客户提供高可靠性的连接方式，特别适合自动化、大规模、低成本的现代化生产方式，方便应用于各种物联网硬件终端场合。

产品技术规格

管脚定义

联系我们

深圳市安信可科技有限公司

地址：深圳市宝安区航城大道与宝安大道交叉口华丰工业园C2栋6楼

官网：www.ai-thinker.com		电话：0755-29162996		邮箱：support@aithinker.com